Nr sprawy:  ZP.OSPD.271.1.2017                                                                                                                Załącznik nr 1 do oferty i do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ  DLA OSP DOBRZEJEWICE

Uwaga!:

* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

* - Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych
       parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek

z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie
       odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. Z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.). Kompletne świadectwo dopuszczenia należy dołączyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE, które należy dołączyć do oferty. W załączonym świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE należy wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno – użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. nr 143 poz. 1002, ze zmianami). Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 305.). |  |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 4x4 z kabiną załogową 6 osobową. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017, dopuszcza się podwozie z 2016 r., posiadający wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać manualną skrzynię biegów o maksymalnie 8 przełożeniach do przodu i 1 do tyłu. |  |  |

| 1.3. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200 W i dwa głośniki. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie na dachu kabiny lub belka zespolona i jedna niebieska z tyłu. Pojazd wyposażony w 2 dodatkowe sygnały pneumatyczne zamontowane na dachu kabiny, włączane włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy sygnalizacyjne wykonane w technologii LED oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem konstrukcją ochronną, także dla sygnałów pneumatycznych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | W przedziale autopompy dodatkowy radiotelefon przewoźny umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Radiotelefon dostarczy OSP Dobrzejewice. |  |  |

| 1.5. | Dodatkowe: - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z boku pojazdu - fala świetlna LED z tyłu pojazdu Wszystko wykonane w technologii LED. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.6. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy maksymalnej silnika nie mniej niż 380 KM, spełniający normy emisji spalin umożliwiające rejestrację pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.7. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: maksymalna wysokość stałych poziomów (półek) sprzętowych nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać na całej długości nadwozia pożarniczego w tym przy nadkolu kół tylnych podesty robocze umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 250 kg każdy. Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. W związku z ograniczoną wysokością bramy garażowej, wysokość pojazdu wraz z zamontowaną drabiną nie może przekroczyć 3300 mm | max 3300 mm wysokości |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.8. | Napęd 4x4 z możliwością przekazywania napędu na wszystkie koła i blokowania mechanizmów różnicowych między kołowych i między mostowych; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy. Zamawiający dopuszcza pojazd z blokadami mechanizmów różnicowych między kołowych, ale bez blokady mechanizmu różnicowego między mostowego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.9. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - należy przewidzieć miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - przednią szybę warstwową (klejoną), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, min. główne, - elektrycznie sterowane szyby przednie, - przysłona przeciwsłoneczna, zewnętrzna, - 4 fotele lub siedziska dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jedno butlowych, z butlą stalową lub kompozytową, oraz 4 uchwyty na butle zapasowe w zabudowie pożarniczej, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowani np. podczas hamowania, - w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów - pod siedzeniami schowek, - klimatyzacja, - integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełnienia układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie najlepiej przy drzwiach kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 4m, - prostowniki zamontowane na samochodzie, - 4 latarki elektryczne indywidualne z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu, - 6 radiotelefonów nasobnych klasy Motorola GP360 lub równoważne z ładowarkami, ( dostarczone przez OSP, należy wykonać mocowania i instalację do ładowarek) - kabina wyposażona w radio z głośnikami |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.10. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie . Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V do zasilania gniazda zapalniczki i pulpitu z ładowarkami oraz radiotelefonu samochodowego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.11. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagając stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się z lewej strony na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.12. | Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.) - (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.13. | W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHZ, nie mniej niż 250 kanałów (klasy co najmniej Motorola GM360). Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. Radiotelefon dostarczy OSP Dobrzejewice. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.14. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.15. | Pojazd wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu zabudowy przekazującą obraz do monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera i monitor uruchamiane podczas włączenia biegu wstecznego. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą widoczność w nocy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.16. | Prześwit – podać konkretną wartość dla najniższego punktu podwozia. | pod osiami min 250 mm poza osiami min 300 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.17. | Obrysowa średnica zawracania. | max. 19 m |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.18. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. | nie mniejsza niż 100 km/h |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.19. | Kolorystyka: - nadwozie – RAL 3000, - błotniki i zderzaki – białe, - drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – aluminium, - podwozie – czarne, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.20. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.21. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewnić ochronę przez oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Układ przystosowany do podłączenia do układu odprowadzania spalin w garażu. Wlot filtra powietrza umieszczony w górnej części kabiny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.22. | Wszelkie funkcje układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 25 do +50 stopni C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.23. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.24. | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na postoju. Należy podać pojemność zbiornika paliwa w (l). | min.150 l |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.25. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik spełniający normy czystości spalin minimum Euro VI zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.26. | Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne- resory paraboliczne lub trapezowe amortyzatory teleskopowe stabilizator przechyłów Konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji należy podać zastosowanie rozwiązań wzmocnień |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.27. | Pojazd wyposażony w system ABS-z możliwością odłączenia podczas pracy w terenie. Dopuszcza się samochód bez odłączonego ABS-u. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.28. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.29. | Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.30. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 ton, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne i pneumatyczne. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w systemy ABS i EBS. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy i szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.31. | Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton z liną o długości co najmniej 25 m wychodzącą z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego podłączonego przewodowo. Zblocze o wytrzymałości dostosowanej do parametrów wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny (pięć pełnych zwojów) powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.32. | Pojazd wyposażony w: - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego samochodu - zestaw do pompowania kół, - kliny pod koła, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę, - gaśnicę proszkową. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | ZABUDOWA POŻARNICZA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane 2 nierdzewne i wodoszczelne skrzynie z wewnętrznym oświetleniem LED na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. Umiejscowienie i wymiary skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia. Na dachu zamontowane uchwyty z rolkami do drabiny D10 aluminiowa rozsuwana, uchwyty na węże ssawne, bosak, tłumice, mostki przejazdowe. Dach zabudowy oświetlony z wykorzystaniem technologii LED. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.4. | Drabina do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki wyposażone w min. 4 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy. Umiejscowienie, ilość rodzaj i wymiary szuflad, tac, półek … itp. podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy). Sygnalizację świetlną otwartych skrytek oraz podestów która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego wykonane w technologii LED. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy. - Oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min. 3 szt. na stronę, - zewnętrzne oświetlenie LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. | - min. 5 luksów w odległości 1m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.12. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny otwierany, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika. | - pojemność min. 5,0 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.13. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | - pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w odbudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.15. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. Autopompa musi być dodatkowo wyposażona w system ogrzewania autopompy dopuszcza się ogrzewanie płaszczem wodnym, podłączonym do układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim. | Wydajność min. 3200 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.17. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w instalację umożliwiającą jej odwodnienie sprężonym powietrzem przy wykorzystaniu układu pneumatycznego podwozia. Łączącą układ sprężonego powietrza pojazdu z linią szybkiego natarcia. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny oraz mechaniczny (awaryjny). Zwijadło wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło z linią zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.19. | Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłoczonych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po dwie z każdej strony, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - instalacji zraszaczowej. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed sucho biegiem pompy. Nasady tłoczone i zasilające schowane w schowku. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy, - wskaźnik pracy silnika, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika, -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. -licznik motogodzin pracy autopompy, W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka włączenia autopompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.23. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.24. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.25. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.26. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.27. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturze do „-25 stopni C”. Działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.28. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje pompy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.29. | Podwozie musi być wyposażone w instalację zraszaczową składającą się z 6 zraszaczy. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu (na środku) i dwa z tyłu pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy z tyłu pojazdu,). Uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. Samochód musi posiadać na stanie kurtynę wodną z przyłączem W 75. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.30. | Pojazd powinien być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy, automatyczny, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED. Stopień ochrony min. IP67, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 Volt, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 5 metrów, - obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej 0-135o w obie strony - sterowanie masztem powinno odbywać się z poziomu ziemi, - złożenie masztu powinno następować bez konieczności ręcznego wspomagania, - musi być zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu, - w kabinie znajdować się powinna sygnalizacja o wysunięciu masztu, - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, - oprócz ręcznego wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem za pomocą pilota. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.31. | Pojazd wyposażony w działko wodno pianowe o regulowanej wydajności, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Z podestu obsługi działka musi być możliwość sterowania zaworem działka oraz obrotami autopompy. |  |  |

| 3. | WYPOSAŻENIE POŻARNICZE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1. | Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny hol sztywny zamontowany na dachu zabudowy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | Na pojeździe należy zapewnić miejsce oraz wykonać mocowanie na sprzęt, określony w tabelach nr IV-4 i IV-5 „Wymagania dla samochodów ratowniczo - gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – CNBOP – 2 marzec 2006”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | OZNACZENIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1. | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny - „OSP Dobrzejewice” + HERB Gminy Obrowo wraz z napisem „Gmina Obrowo” + oznaczenie nr operacyjny zgodnie z wymogami KGPSP. Wykonawca zostanie poinformowany o numerach operacyjnych pojazdu i innych oznaczeniach na etapie realizacji umowy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 5.1. | Wykonawca zamontuje dostarczone przez Zamawiającego wyposażenie na samochodzie ratowniczo – gaśniczym przy pomocy swoich mocowań i na swój koszt. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6. | OGÓLNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 6.1. | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 36 miesięcy. Na zbiornik wody i środka pianotwórczego min. 36 miesięcy gwarancji. Przeglądy okresowe (gwarancyjne) w pierwszym roku użytkowania na koszt wykonawcy. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić mocowania do niżej wymienionego sprzętu:

| Lp. | Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo-gaśniczego | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie indywidualne i środki ochrony osobistej |
| 1.1 | Aparat powietrzny butlowy z maską | 4 szt. |
| 1.2 | Zapasowe butle do aparatów | 4 szt. |
| 1.3 | Szelki ratownicze | 2 szt. |
| 1.4 | Kalosze do brodzenia – wysokie | 2 szt. |
|  | Pompy pożarnicze |
| 2.1 | Motopompa pływająca Niagara | 1 szt. |
| 2.2 | Motopompa szlamowa PH 2400 | 1 szt. |
| 3. | Armatura wodna i sprzęt pożarniczy |
| 3.1 | Wąż tłoczny W 75 | 10 szt. |
| 3.2 | Wąż tłoczny W 52 | 10 szt. |
| 3.3 | Wąż ssawny W 110, dł. 240 mm | 2 szt. |
| 3.4 | Kurtyna wodna, pierwsza dostarczona przez OSP Dobrzejewice, druga przez Wykonawcę | 2 szt. |
| 3.5 | Przełącznik 110/75 | 1 szt. |
| 3.6 | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |
| 3.7 | Rozdzielacz | 1 szt. |
| 3.8 | Smok ssawny 110 | 1 szt. |
| 3.9 | Pływak z zatrzaśnikiem | 1 szt. |
| 3.10 | Prądownica W 52 | 2 szt. |
| 3.11 | Prądownica typu turbo 52 | 2 szt. |
| 3.12 | Prądownica pianowa – PP 2 | 1 szt. |
| 3.13 | Wytwornica pianowa WP 4-75 (nasada tłoczna 52) | 1 szt. |
| 3.14 | Stojak hydrantowy | 1 szt. |
| 3.15 | Klucz do hydrantu podziemnego | 1 szt. |
| 3.16 | Klucz do hydrantu nadziemnego | 2 szt. |
| 3.17 | Klucz do łączników | 3 szt. |
| 3.18 | Klucz do pokryw studzienek | 1 szt. |
| 3.19 | Linka asekuracyjna do linii ssawnej | 1 szt. |
| 3.20 | Mostek przejazdowy W 75 | 2 szt. |
| 3.21 | Siodełko wężowe | 2 szt. |
| 3.22 | Zbieracz | 1 szt. |
| 3.23 | Wysysacz głębinowy | 1 szt. |
| 3.24 | Zaślepka hydrantowa W 75 | 2 szt. |
| 4. | Sprzęt ratowniczy |
| 4.1 | Drabina wysuwana dwuprzęsłowa – 10 m. | 1 szt. |
| 4.2 | Linka strażacka ratownicza | 1 szt. |
| 4.3 | Zestaw narzędzi hydraulicznych mały | 1 szt. |
| 4.4 | Pilarka łańcuchowa do drewna | 2 szt. |
| 4.5 | Piła tarczowa wraz z zapasowymi tarczami | 1 szt. |
| 4.6 | Wentylator oddymiający Kobra Jadar | 1 szt. |
| 4.7 | Topór strażacki ciężki | 1 szt. |
| 4.8 | Bosak ciężki | 2 szt. |
| 4.9 | Bosak podręczny | 1 szt. |
| 4.10 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan | 1 szt. |
| 4.11 | Nożyce do cięcia prętów | 1 szt. |
| 4.12 | Młot | 1 szt. |
| 4.13 | Siekiera duża | 1 szt. |
| 4.14 | Siekiera mała | 1 szt. |
| 4.15 | Szpadel | 4 szt. |
| 4.16 | Widły | 4 szt. |
| 4.17 | Łopata | 4 szt. |
| 4.18 | Szczotka z włosiem sztywnym | 4 szt. |
| 5. | Podręczny sprzęt gaśniczy |
| 5.1 | Gaśnica proszkowa – 6 kg | 2 szt. |
| 5.2 | Gaśnica śniegowa – 5 kg | 1 szt. |
| 5.3 | Koc gaśniczy | 1 szt. |
| 5.4 | Hydronetka | 1 szt. |
| 5.5 | Tłumica | 4 szt. |
| 5.6 | Sito kominowe | 1 szt. |
| 5.7 | Zestaw kominiarski | 1 szt. |
| 6. | Sorbenty i neutralizatory |
| 6.1 | Wiadro sorbentu | 2 szt. |
| 6.2 | Sorbent | 50 kg |
| 7. | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności |
| 7.1 | Agregat prądotwórczy Hagen | 1 szt. |
| 7.2 | Przedłużacz elektryczny | 1 szt. |
| 7.3 | Przenośny zestaw oświetleniowy | 1 szt. |
| 7.4 | Latarka Basicx | 2 szt. |
| 7.5 | Taśma ostrzegawcza | 3 rolki |
| 7.6 | Pachołek drogowy | 6 szt. |
| 7.7 | Tarcza do kierowania ruchem – lizak | 2 szt. |
| 7.8 | Radiotelefon przenośny | 6 szt. |
| 8. | Sprzęt ratownictwa medycznego |
| 8.1 | Zestaw PSP R1 – torba, deska, szyny | 1 kpl. |
| 8.2 | Torba medyczna R1 | 1 szt. |
| 9. | Osprzęt pomocniczy |
| 9.1 | Mocowanie kanistra – 5 l. | 5 szt. |
| 9.2 | Zbiornik na olej do pilarki | 1 szt. |
| 9.3 | Skrzynka narzędziowa | 1 szt. |
| 9.4 | Hol sztywny | 1 szt. |
| 9.5 | Lina stalowa | 1 szt. |
| 9.6 | Zbiornik brezentowy | 1 szt. |
| 9.7 | Kombinezon na osy i szerszenie | 1 szt. |

Sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas odbioru pojazdu bazowego (kompletnego bez mocowań).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).

….........................................................................

Podpisy Wykonawcy